Przetarg nieograniczony

na

przebudowę rozdzielni  SN 15kV w  stacji  transformatorowej 15/0,4kV  NR 2-X96 SUW Rybaki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rozdzielni SN 15/0,4 kV nr 2-X96 SUW Rybaki, zgodnie z projektem technicznym posiadanym przez Zamawiającego, opracowanym  przez  TEIT  Krzysztof  Kulesza, 15-501 Białystok, ul. Baranowicka 115 w kwietniu 2015 r.

1. Zakres robót przebudowy obejmuje:

- Wymianę zgodnie z projektem 4 polowej  rozdzielnicy w technologii powietrznej, typu celkowego z pojedynczym  układem szyn zbiorczych. Wykonanie w pełni przedziałowe – każdy przedział silnoprądowy (kablowy, szyn zbiorczych, wyłącznikowy) wygrodzony odpowiednimi metalowymi przegrodami i posiadający niezależny kanał wydmuchowy do odprowadzania gazów połukowych,

- Przebudowę wyjść  kablowych,

- Wymianę  luksferów.

- Wykonanie  otworu  do  wprowadzenia  rozdzielnicy  15kV.

Zamawiający wymaga, aby:

- Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty  i  rozdzielnicę SN na okres 3 lat,

-  Wykonawcy odbyli wizję  lokalną w  terminie  uzgodnionym  z  Zamawiającym  i  zapoznali  się   z  warunkami  realizacji  zadania, potwierdzoną  wpisem  do  rejestru prowadzonego  przez  Zamawiającego.

Zamawiający  określa, iż część  zamówienia  polegająca  na  dostawie  i wymianie  rozdzielnicy SN oraz  przebudowa  wyjść  kablowych  nie  może  być  powierzona podwykonawcom.

  - Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:

- papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK   Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

- elektronicznej  ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)  http://www.mpwik.bip-lomza.pl

  - Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest -  Jarosław Kopańczyk       tel. (086) 216 62 77 wew.  18,  w godz. od 7.00 do 15.00

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Termin wykonania zamówienia:  30.11.  2017  r.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

  - Zamawiający wymaga wniesienia  wadium.

  - Kryterium wyboru ofert jest:   najniższa cena brutto - 100 %

10.Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

11.Termin składania ofert upływa  12.07.2017  r. o godz. 10 00

12.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.07.2017 r .o godz. 1030 w  budynku  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali  Nr2  parterze.

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający  nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

17. Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Łomża,  28.06.2017 r.