Ogłoszenie /Zapytanie  ofertowe Nr      25         /2017
na  wykonanie   zamówienia  o  wartości   szacunkowej  nie  przekraczającej  kwoty  określonej   w  art. 4 pkt. 8  Ustawy  prawo zamówień  publicznych   tj. do  30 000 Euro zgodnie  z  Regulaminem  wewnętrznym  nr 1/ 2017

I. Nazwa  i  adres  Zamawiającego:
Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z o.o.  
18-400 Łomża
ul. Zjazd  23

II. Nazwa  przedmiotu   zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz  wniesienie, montaż  i  ustawienie  we  wskazanym przez  Zamawiającego  pomieszczeniu    metalowych regałów przesuwnych z przeznaczeniem  do archiwum zlokalizowanego  w  budynku  administracyjnym  Zamawiającego przy  ul.  Zjazd  23  w  Łomży.

III. Termin  wykonania  zamówienia: do  16.11.2017 r.

IV. Opis  przedmiotu  zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz  wniesienie, montaż  i  ustawienie  we  wskazanym przez  Zamawiającego  pomieszczeniu    metalowych regałów przesuwnych  z przeznaczeniem  do archiwum zlokalizowanego  w  budynku  administracyjnym  Zamawiającego przy  ul.  Zjazd  23  w  Łomży.

- Opis pomieszczenia: wymiary długość 692cm x szerokość 430cm x wysokość 282cm; na jednej ze ścian znajduje się grzejnik centralnego ogrzewania, w pomieszczeniu brak jest okien. Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku, budynek nie jest podpiwniczony. Wejście do pomieszczenia z korytarza budynku, drzwi 1 szt. 80cm x 200cm; Podłoga w pomieszczeniu wykonana jest z gresu. Na ścianach ułożone są płytki ceramiczne.

- Propozycje ustawienia mebli w załączniku nr 1.

- Opis regałów:

- Regały wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją.

- Ściany boczne pełne.

- Pokryte farbą proszkową, strukturalną tworząca na powierzchni półek i innych elementów strukturę odporną na ścieranie i nie szkodliwą dla zdrowia (farba powinna posiadać atest higieniczny), kolor jasny szary.

- Wyposażone w półki o nośności minimum 80 kg/mb.

- Półki mocowane na zaczepach z płytą regulującą, co 2,5 cm lub mniejszą, na całej wysokości, otwory w ramie oraz konstrukcja zaczepów muszą wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów (np. przy wyjmowaniu półki). Konstrukcja zaczepów winna zapewniać swobodną zmianę położenia półek.

- Każda podwójna półka powinna być wyposażona w listwy zapółkowe, które uniemożliwią przesunięcie się dokumentów na sąsiednią półkę, wzdłuż dłuższej jej krawędzi.

- Odległość między półkami 35 cm (+- 1cm) w prześwicie.

- Grubość półki 2,5- 3 cm (profil), półka wykonana z blachy stalowej grubości min. 0,8 mm profilowanej, malowanej proszkowo, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie, krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym.

- Wszystkie regały przesuwne zaopatrzone w odboje zabezpieczające przed przypadkowym przygnieceniem ręki podczas przesuwania oraz blokady uniemożliwiające przewrócenie się regału.

- Wszystkie regały zakończone półką wieńczącą.

- Regały jednostronne stałe mocowane do podłoża i ścian za pomocą zaczepów lub śrub (kołków).

- Konstrukcja i technologia wykonania torów jezdnych:

- Tory mają być wykonane z materiału jednorodnego, właściwie zabezpieczonego antykorozyjnie (poprzez ocynkowanie w przypadku torów stalowych) oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i stanowiącego jednolity profil;

- Stopy metali, na stałe przytwierdzone do podłoża i wypoziomowane tak, aby nie powodowały samoczynnego przemieszczania się regałów (nie dopuszcza się stosowania łańcuchów napędowych biegnących wzdłuż toru jezdnego), ułożone na istniejącej podłodze z gresu, w systemie nawierzchniowym, mocowane kołkami rozporowymi. Na torach jezdnych mają być przymocowane ograniczniki przesuwu uniemożliwiające przemieszczanie regałów poza ustaloną linię krańcową oraz przemieszczanie się czołowe torów w miejscach łączenia.

- Konstrukcja i technologia wykonania napędu:

Mechanizm napędowy ręczny pozwalający na lekkie przesuwanie całej grupy regałów jednocześnie, składający się z korby  i cichobieżnej przekładni łańcuchowej, niewymagającej smarowania. Korba powinna być wykonana zgodnie z zasadami ergonomii. Uchwyt do kręcenia korby obracany wokół własne osi. Korba powinna być wyposażona w blokadę przesuwu, uniemożliwiającą samoczynne przesuwanie się regałów. Maksymalna siła potrzebna do przesunięcia regału  5 (+- 1) kg. Mechanizm przenoszący napęd z korby na układ jezdny umieszczony w panelu frontowym. System powinien gwarantować równomierne oraz płynne przemieszczanie się regałów po torach niezależnie od stopnia obciążenia.

- Konstrukcja podwozia regałów:

Podwozie regałów ma być wykonane z profilu stalowego, zapewniającego odpowiednią sztywność oraz trwałość. Do podwozia powinny być zainstalowane koła jezdne wykonane ze stopów metali, zabezpieczone antykorozyjnie. Podwozie regałów wyposażone powinno być w system napędu centralnego, w celu eliminacji przekaszania się regałów. Do podwozia muszą być zamontowane odboje dystansowe, zabezpieczające przed uszkodzeniem ciała pracownika. Wszystkie elementy obrotowe Łożyskowane na kulkowych łożyskach toczonych obustronnie krytych. Koła muszą być osadzone na cichobieżnych bezobsługowych szczelnych łożyskach i trzpieniu przykręconym trwale do ramy zapewniając prowadzenie regału po torach i zabezpieczając regał przed spadnięciem z torów.

- Dane dotyczące bezpieczeństwa:

Całość konstrukcji, zarówno regałów, jak i torów jezdnych musi zapewniać stabilność oraz pełne bezpieczeństwo pracy. Między regałami muszą znajdować się odboje gumowe, uniemożliwiające po całkowitym zsunięciu regałów, uszkodzenie ciała pracownika obsługującego regały. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon musza być pozbawione ostrych krawędzi. Regały muszą być wyposażone w blokadę przesuwu regału umożliwiającą zablokowanie regału w każdej chwili.

Parametry techniczne:

- całkowita wysokość regałów: ok. 240 cm,

- ilość półek: 6 robocze + 1 kryjąca

- głębokość półek: 30 cm,

- odstęp pomiędzy półkami: co 35 cm (+- 1cm),

- udźwig: minimum 80 kg/półkę,

- szerokość półek: od 80- 100 cm,

- ilość mb półki czynnej ok. 350 mb.

-  jakość   potwierdzona  następującymi  dokumentami:

- deklaracja zgodności CE

- atest  higieniczny wydany  przez Narodowy  Instytut  Zdrowia  Publicznego

- certyfikat  zgodności  z Polskimi  Normami,

- świadectwo  bezpieczeństwa  pracy)

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest wykonać szczegółowy pomiar „z natury” w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane regały oraz dokonać stosownych uzgodnień  celem dostosowania funkcjonalności regałów do faktycznych potrzeb ich użytkowników oraz  uzyskać   wszelkie  informacje  do  przygotowania  oferty.

Wykonawca składając ofertę   przedstawia :

    - aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru ( nie  starszy  niż  3  miesiące)

-  wykaz  zrealizowanych  min. 3  dostaw z  montażem  regałów archiwalnych, przesuwnych w  okresie  3 lat  przed  terminem  składania  ofert z referencjami

- kosztorys  szczegółowy  dla  celów  informacyjnych.

V. Ofertę  na  załączonym  formularzu  należy  złożyć:   
w   terminie  do    25.09.2017 r.   do godz. 12:30  w   sekretariacie  MPWiK  Sp. z o.o.  Łomża, ul. Zjazd  23 pokój nr 101.
Otwarcie  ofert  nastąpi   w dniu  25.09.2017 r.  o  godz. 13:00 w dziale  Technicznym  na  parterze  MPWiK Sp.  z o.o.  w  Łomży, ul. Zjazd  23.

VI. Termin  związania   z  ofertą:
Termin   związania   z  ofertą  - 30  dni. Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu  oznaczonego   na  składanie  ofert.

VII. Przy  wyborze  oferty  zamawiający   będzie   kierował   się  najniższą  ceną..
Zamawiający  ma  prawo  żądać  wyjaśnień i uzupełnić  złożoną  ofertę w  każdym   czasie oraz   zakończyć  postępowanie   bez  jego  rozstrzygnięcia   lub  zrezygnować  z  zawarcia  umowy  bez  podania  przyczyny.

Załączniki :

1.Propozycja  umieszczenia  mebli

2. Wzór  umowy

3. Formularz  ofertowy