SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

DLA POSTĘPOWANIE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

na wykonanie robót budowlanych

dla projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

| Zawartość: |
| --- |
| Część III | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

- Informacje Podstawowe.

### Miejsce realizacji Projektu

Teren przewidziany pod rozbudowę i przebudowę  istniejących obiektów oczyszczalni ścieków znajduje się w granicach istniejącej oczyszczalni ścieków w Łomży. Teren przewidziany pod budowę  kanalizacji sanitarnej  i sieci  wodociągowej  w  ul.  Szmaragdowej znajduje  się  w  ul.  Szmaragdowej.

Planowana inwestycja nie zmieni charakteru użytkowania terenu.

### Zamawiający.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu i upoważnionym do zawarcia Umowy z Wykonawcą jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży

Ul. Zjazd 23

18-400 Łomża

### Inżynier Kontraktu.

Funkcję Inżyniera Kontraktu dla niniejszej inwestycji pełni SAFEGE S.A.S (akcyjna spółka uproszczona) z siedzibą w 15-27 Rue Du Port, Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja, w imieniu której realizację zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, na podstawie umowy nr 1/2018 z dn. 10.01.2018 r.

# Opis i cel przedsięwzięcia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie  gospodarki wodno- ściekowej  na  terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.).

### Cel i zakres przedsięwzięcia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

I część - Zadanie A: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży:

- Rozbudowa i  przebudowa  oczyszczalni - etap I

- Modernizacja  systemu  cieplnego  oczyszczalni.

Zakres:

Zakres obejmuje rozbudowę  i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I oraz  modernizację  systemu  cieplnego  w celu zapewnienia właściwego działania i usprawnienia pracy oczyszczalni. Dotyczy budowy nowych oraz częściowej przebudowy i remontów istniejących obiektów i sieci zewnętrznych. W zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej obiektów przewiduje się również przebudowę układu drogowego w powiązaniu z istniejącą komunikacją. Zakres prac na obiekcie oczyszczalni ścieków został podzielony na zadania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający  wymaga,  żeby  rurociągi  sieci   zewnętrznych  technologicznych  przewidziane   w  projekcie  z  rur GRP o  średnicach   dn 400 ,600, 800 i 1000 mm były  wykonane  z  rur PE 100 SDR 17  łączone  metodą zgrzewania  czołowego.

Projekty budowlane i wykonawcze, a także STWIORB stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do OPZ).

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi wykonanymi przez:

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19 lok. 1,

- Usługi Projektowe – Jerzy Zawadzki, ul. Długa 10, 18-100 Łapy.

stosując się do zapisów Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy.

II część - Zadanie B: Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej  na  terenie miasta  Łomży:

- Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Nowogrodzkiej – zadanie  zrealizowano

- Budowa kanalizacji sanitarnej  i  sieci  wodociągowej w ul. Szmaragdowej

- Przebudowa  nieszczelnych  sieci  wodociągowych w ul. Polowej – zadanie  zrealizowano

Zakres:

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej i  budowę  sieci  wodociągowej w  ul.  Szmaragdowej w trybie  „zaprojektuj i  wybuduj”.

Przedmiot zamówienia w ramach zadania B obejmuje:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Szmaragdowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w Łomży, który stanowi integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do OPZ).

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami;

- wykonanie informacji BIOZ,

- wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu,

- uzyskanie wymaganych przepisami odrębnymi decyzji administracyjnych,

- uzyskanie uprawomocnionych decyzji pozwolenia na budowę we właściwych jednostkach administracji,

- uzyskanie innych uzgodnień, opinii niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę oraz wykonania robót budowlanych.

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane	 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332)

- wykonanie robót budowlanych, tj. budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzje pozwoleń na budowę.

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zaświadczeń i pozwoleń na użytkowanie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

- prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).

# Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.

# Cena ryczałtowa przedmiotu zamówienia - Wykaz Cen.

Zadanie A:

Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania Przedmiaru Robót. Zgodnie z tym Rozporządzeniem Przedmiar Robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. W przypadku kontraktu ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować Przedmiaru Robót (§4 pkt 3 Rozporządzenia). W takich jednak wypadkach podstawą do określenia ceny całkowitej za przedmiot zamówienia w ramach zadania A jest Wykaz Cen A (Załącznik nr 1A do WZ), gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót i wyposażenia. W ten sposób cena oferowana za przedmiot zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy robót i wyposażenia określone w Wykazie Cen.

W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branżach, wyposażenie i koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z Dokumentacji Projektowej i zapisów SIWZ według własnych szacunków.

Wycenę dotyczącą danego elementu ryczałtowego należy wykonać w oparciu o:

- Dokumentację Projektową (część opisową i rysunkową),

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- SIWZ,

- Umowę

- Zalecaną wizję lokalną w terenie

z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących, tymczasowych, niezbędnych do wykonania danego elementu robót, wszelkich wydatków pobocznych oraz uwzględniać ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości robót, w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

Wszystkie częściowe ceny ryczałtowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste całkowite koszty wykonania danej pozycji elementu robót i wyposażenia. Zamawiający informuje że zaniżanie ceny jednostkowej (wartości brutto za pozycję elementu) będzie uważane za czyn nieuczciwej konkrecji.

Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się do Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Umowy i SIWZ w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót jak i zastosowanych materiałów i wyposażenia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się opisem wykonania robót budowlanych i uwarunkowaniami terenowymi lokalizowanej budowy. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe które wprowadził do Wykazu Cen dotyczą zakończonych elementów Robót i Wyposażenia.

Całość robót ma być wykonana zgodnie z Dokumentacją Projektową, Umową jak i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska.

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, opisanych w każdej części niniejszej SIWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie elementy robót i wyposażenia zawarte w dokumentacji projektowej i SIWZ.

Załączone Przedmiary Robót, stanowiące załącznik do części III SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mogą być jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Umowy, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów i sprzętu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo  - finansowo – terminowego,  w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza się możliwość podziału ceny danego elementu ryczałtowego z załączonego do SIWZ Wykazu Cen. Podział ten musi uzyskać zgodę Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe netto powinny wynikać z kosztorysu ofertowego.

Zadanie B:

Podstawą do określenia ceny całkowitej za przedmiot zamówienia w ramach zadania B będzie Wykaz Cen B (Załącznik nr 1B do WZ), gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy zamówienia.

Cena ofertowa musi uwzględniać całkowity koszt realizacji zamówienia w ramach zadania B obejmujący zakres wskazany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz SIWZ, jak również wszelkie inne ewentualne dodatkowe koszty.

# Płatności

  - Płatności będą dokonywane zgodnie z Umową.

    - Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty (za zakończone elementy robót wskazane w Wykazie Cen A  /dla zadania A/ oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym /dla zadania B/ po protokolarnym ich odbiorze przez Inżyniera Kontraktu).

    - Wykonawca przygotowuje wniosek o płatność wraz z miesięcznym rozliczeniem rzeczowo finansowym i załącza protokoły odbioru robót potwierdzone przez branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z Raportem z wykonania robót za dany okres rozliczeniowy w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

    - Minimalna wysokość płatności zgłaszanej przez Wykonawcę we wniosku o płatność za dany okres rozliczeniowy wynosi:

dla Zadania A: 800 000,00 zł netto

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może dopuścić zmianę wysokości minimalnej płatności, o której mowa w pkt 5.1.3.

Podstawą do złożenia faktury za dany okres rozliczeniowy jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Do każdego (z wyjątkiem pierwszego) wniosku o płatność Wykonawca dołącza oświadczenia podwykonawców o braku zaległości finansowych za wykonane (opłacone przez Zamawiającego) w ramach umowy roboty dla danego okresu rozliczeniowego, a w przypadku zakończenia całości robót przez Podwykonawcę, Wykonawca dołącza oświadczenie Końcowe podpisane przez Podwykonawcę, informujące że został on w całości rozliczony przez Wykonawcę.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakończone elementy robót, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowo – terminowym.

Wraz ze składaną fakturą należy złożyć:

- zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu miesięczne rozliczenie finansowe wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wykonanie danych robót potwierdzonych protokołami odbioru częściowego robót podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- stosowne oświadczenia:

- braku podwykonawców - podpisane przez Generalnego Wykonawcę i składane w sytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych podwykonawców;

- podwykonawców oraz dalszych podwykonawców - podpisane odpowiednio przez każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, i składane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy są zatrudniani podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy.

- oświadczenia o braku innych podwykonawców - podpisane przez Generalnego Wykonawcę w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał innych podwykonawców niż wskazanych.

Wzory w/w oświadczeń stanowią załączniki (załączniki nr 3 do 6) do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.

# Oferta ryczałtowa (dotyczy zadania A i zadania B) ma uwzględniać koszty wykonania robót i wyposażenia (w odniesieniu do zadania B także koszty projektowania oraz nadzoru autorskiego) oraz dodatkowo:

  - Koszt zasilania w energię elektryczną placu budowy, odbioru ścieków, dostarczenia wody, zużycia gazu, c.o. i innych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy do dnia protokólarnego odbioru końcowego robót, (Wykonawca wykona na swój koszt przyłącze energetyczne oraz uzgodni warunki przyłączenia).

  - Koszt opłat związanych z wywozem gruzu i ewentualnego nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszt utylizacji odpadów.

  - Koszt opróżnienia zbiorników oczyszczalni ze ścieków (osadów) oraz wywiezienie z terenu oczyszczalni i zutylizowanie na własny koszt pozostałych po opróżnieniu nieczystości ( piasek i osad )

  - Koszt opracowania projektu organizacji robót .

  - Koszty wynikające z konieczności wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków.

  - Koszty wygrodzenia całego placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokości min 2,0 m, o ile będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Koszty skutecznego zabezpieczenia elementów istniejących, a nie podlegających demontażowi lub wymianie w ramach przedmiotu zamówienia.

  - Koszt odpowiedniego zabezpieczenia oraz utrzymania w czystości wjazdów i dojść na teren budowy.

  - Koszty organizacji i zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerów, sanitariatów

  - Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy.

  - Uzyskania na własny koszt zezwoleń na dojazd ciężkim sprzętem.

  - Koszt wszystkich podatków, cła, ubezpieczeń, transportu i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową.

  - Możliwość wzrostu cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu, paliw itp. w okresie realizacji Umowy.

  - Koszt udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres zgodny z umową

  - Koszt odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania dokumentacji, badań, protokołów wymaganych przez stosowne organy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

  - Koszt obsługi geodezyjnej na każdym etapie realizacji projektu. (Zamawiający ma prawo żądać na każdym etapie realizacyjnym nieodpłatnego dostarczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej)

  - Koszt wykonania wykopów wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnieniem wykopów w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U.2017 poz.1566 z póź. zm.

  - Koszt obsługi geotechnicznej całości projektu.

  - Koszt wykonania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego dostarczonego przez Wykonawcę max 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. Opracowany harmonogram musi odpowiadać Wykazowi Cen, który zostanie złożony przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen z ewentualnym rozbiciem elementów robót na poszczególne podelementy pozwalającym na płynną, realizację oraz umożliwiającym odpowiednie fakturowanie.

  - Koszt dokumentacji powykonawczej w 4-ech egzemplarzach wraz z załączonymi certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby w ramach zamówienia zapisanej również w formie elektronicznej - PDF (skan).

  - Koszt opracowania planu BIOZ.

  - Koszty ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do użytkowania.

  - Koszty utrzymania czystości na terenach przyległych do terenu budowy (dojazdy).

  - Koszt wykonania zabezpieczeń wzdłuż wykopów w bezpośredniej granicy działki budowlanej.

  - Koszt wykonania zabezpieczenia i zabudowania ewentualnych dodatkowych otworów technologicznych.

  - Koszt wszelkich robót technologicznych,

  - Koszty związane z rozruchem technologicznym (osobowe i materiałowe) i koszty wstępnej eksploatacji  oczyszczalni w tym niezbędnych badań laboratoryjnych ścieków, bez kosztów energii elektrycznej dotyczącej rozruchu technologicznego.

  - Koszty wszelkich odbiorów dokonywanych przez instytucje zewnętrzne

  - Koszty wykopów oraz wymiany gruntów wynikających z występowania gruntów niebudowlanych.

  - Koszt pokrycia odpowiednimi warstwami izolacyjnym przewodów (znajdujących się na nienormatywnych głębokościach) instalacji sanitarnej zewnętrznej, o ile występuje.

  - Koszt likwidacji zaplecza i obiektów tymczasowych wraz z kompleksowym sprzątaniem po budowie.

  - Koszty sprzątania po budowie przed przekazaniem obiektów do użytkowania.

  - Koszt przygotowania dokumentów OT po realizacji inwestycji (dokumenty OT muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed ich złożeniem).

  - Koszt obowiązkowego przebywania Kierownika Budowy na terenie budowy w wymiarze min. 40 godzin w każdym tygodniu realizacji prac aż do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

  - Koszt przeszkolenia obsługi instalacji sanitarnych, technologicznych, elektrycznych, teletechnicznych (w terminie wskazanym pisemnie przez Zamawiającego) przyszłego personelu placówki przed  dokonaniem  odbioru końcowego.

  - Koszt wykupu polisy ubezpieczeniowej (przed podpisaniem Umowy) wg. poniższych wytycznych:

# Polisa ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (w tym w zakresie robót budowlano-montażowych) na kwotę nie niższą niż:

10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów 00/100 złotych) przez cały okres obowiązywania Umowy dla Zadania A

40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) przez cały okres obowiązywania Umowy dla Zadania B

Łącznie dla Zadania A i Zadania B 10 040 000,00 PLN (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy 00/100 złotych).

Ochrona ubezpieczeniowa w standardzie lub w formie klauzul dodatkowych musi zawierać:

-odpowiedzialność za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i urządzeniach;

-odpowiedzialność za szkody związane z używaniem młotów pneumatycznych, hydraulicznych kafarów;

-odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobieżne;

-odpowiedzialność za podwykonawców jeżeli przy wykonywaniu kontraktu Wykonawca będzie posługiwać się podwykonawcami;

-odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu usługi budowlano-montażowej;

-klauzulę przedłużenia realizacji robót,

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności.

# Polisa ubezpieczenia Robót objętych zamówieniem

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt Robót od zdarzeń losowych na warunkach Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu w zakładach ubezpieczeń akceptowanych przez Zamawiającego.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia Robót ważnej co najmniej przez przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia Robót nie może być niższa niż wartość Umowy brutto. W przypadku przedłużenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania Umowy i przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia Robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych powinno odnosić się do całości prowadzonych prac, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń/maszyn objętych Umową. Suma ubezpieczenia polisy będzie odpowiadała wartości Umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach polisy będą: Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne strony formalnie zaangażowane w realizację Umowy.

Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki:

Ochrona ubezpieczeniowa w standardzie lub w formie klauzul dodatkowych musi zawierać między innymi:

- OC za szkody wyrządzone przez produkt;

- OC za szkody wyrządzone w następstwie wadliwego wykonania prac i usług;

- OC pracodawcy za wypadki przy pracy (klauzula OC pracodawcy);

- odpowiedzialności wzajemnej wszystkich ryzyk budowy w przypadku realizacji części robót przez podwykonawców;

- odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone swoim podwykonawcom i przez nich (odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej);

- odpowiedzialności cywilnej za szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych;

- odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w trakcie prac ładunkowych w ładunku i mieniu otaczających, w tym w pojazdach i kontenerach;

- odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobieżne, o ile w trakcie wykonywania zamówienia wykonawca będzie się posługiwał takimi maszynami;

- odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w następstwie wstrząsów, wibracji, działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów, zastosowania materiałów wybuchowych;

- odpowiedzialności cywilnej za szkody nie będące następstwem szkód rzeczowych bądź osobowych (czyste straty finansowe) minimalny limit odpowiedzialności 500 000,00 złotych;

- odpowiedzialności cywilnej w okresie gwarancji i rękojmi, za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy;

- odpowiedzialności wykonawcy za szkody spowodowane przez wykonawcę podczas spełniania jego obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi a także szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji ale powstały kiedy prace budowlane były realizowane;

- odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu powierzonym poddanym obróbce, naprawie, lub innym tego typu czynnościom;

- objęcie ochroną ryzyko utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia mienia składowanego, magazynowanego poza terenem budowy;

- objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych błędami producentów;

- klauzulę automatycznego wzrostu wartości robót objętych Umową;

- klauzulę przedłużenia realizacji robót;

- pozostałych zdarzeń wskazanych przez Inwestora, co będzie uzasadnione specyfiką rodzaju wykonywanych prac;

Polisa wszystkich ryzyk budowy CAR - w zakres ochrony polisy włączone będą:

- ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapisów klauzuli 004 według standardu Munich Re lub równoważnych) w okresie co najmniej okresowi udzielanej gwarancji (zakładany okres od 36 do 60 miesięcy);

- ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego i testów (maksymalny czas trwania rozruchu pojedynczej instalacji wynosi 4 tygodnie) (w rozumieniu zapisów klauzuli 100 według standardu Munich Re lub równoważnego);

- ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku (w rozumieniu zapisów klauzuli 116 według standardu Munich Re lub równoważnego);

- ubezpieczenie mienia otaczającego (w rozumieniu zapisów klauzuli 119 według standardu Munich Re lub równoważnego) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela z limitem w wysokości 10% wartości Umowy;

- ubezpieczenie transportu lądowego zł na jeden środek transportu (w rozumieniu zapisów klauzuli 113 według standardu Munich Re lub równoważnego);

- klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie - z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż 20 % wartości Umowy brutto.

Zakres polisy nie może zawierać warunków specjalnych dot. ochrony p.poż. (w rozumieniu zapisów klauzuli 112 według standardu Munich Re lub równoważnego). Zakres polisy nie może zawierać istotnych z punktu widzenia prowadzonej inwestycji klauzul restrykcyjnych, zawężających zakres ochrony. Zakres polisy nie może zawierać wyłączenia winy umyślnej i rażącego niedbalstwa kierownika budowy, Inżyniera Kontraktu i pełnomocników ubezpieczonego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do polisy następujących klauzul ograniczających zakres ochrony z polisy CAR:

- 010 - wyłączenie szkód powstałych wskutek powodzi i zalania,

- 012 - wyłączenie szkód powstałych wskutek wichury lub szkód wodnych związanych z wichurą,

- 110- szkody wyrządzone przez opady, powódź i zalania,

- 111- usunięcie rumowiska po osunięciu się ziemi, Franszyzy redukcyjne mające zastosowanie do polisy CAR nie mogą być wyższe niż 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na jedno zdarzenie.

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów potwierdzających płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających płatności składek najpóźniej na 7 dni przed wymaganym terminem płatności. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umów we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz żądania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy rynkowe.

Powyższe klauzule będą miały pierwszeństwo przed innymi postanowieniami polisy, nie będą w jakikolwiek sposób ograniczone ani objęte dodatkowymi postanowieniami restrykcyjnymi (mniej korzystnymi lub nakładającymi dodatkowe obowiązki na Ubezpieczonych).

# Uwagi ogólne

  - Ofertę cenową należy sporządzić w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia w formie Wykazu Cen A (Załącznik nr 1A) i Wykazu Cen B (Załącznik nr 1B).

  - Opracowany przez Wykonawcę Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy (zarówno dla zadania A i B) musi zostać dostarczony Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

  - Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.

  - Wszystkie wymienione w dokumentacji projektowej nazwy własne producentów należy traktować jako przykładowe, a wycenić i zastosować należy materiały o parametrach nie gorszych lub równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej.

  - Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy dokumentacji projektowej, programu funkcjonalno-użytkowego (dotyczy zadania B) i Opisu przedmiotu zamówienia celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

  - Kierownik Budowy (dotyczy zadania A i B) jest zobowiązany do przebywania na terenie budowy i pełnienia swojej funkcji w wymiarze min. 40 roboczo-godzin w każdym tygodniu realizacji prac aż do uzyskania przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

  - Zamawiający wymaga, aby przez cały okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposażeni w stroje robocze umożliwiające identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bądź nazwę Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

  - W ofercie Wykonawca powinien określić:

- Dla Zadania A cenę ryczałtową netto i brutto dla robót budowlanych objętych projektami i OPZ,  zgodnie z dołączonym Wykazem Cen A wraz z podaniem całkowitej ceny dla Zadania A.

- Dla Zadania B cenę ryczałtową netto i brutto dla projektowania oraz wykonania robót budowlanych zgodnie z PFU, OPZ oraz dołączonym Wykazem Cen B wraz z podaniem całkowitej ceny dla Zadania B.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

  - Realizacja objęta będzie nadzorem wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego Inżyniera Kontraktu – SAFEGE S.A.S (akcyjna spółka uproszczona) z siedzibą w 15-27 Rue Du Port, Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja, w imieniu której funkcję Inżyniera Kontraktu prowadzi SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

  - Wykonawca robót (dotyczy zadania A i B) zobowiązany jest do:

- Wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inżyniera Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

- Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z wykonaniem dla celów budowy przyłączy tymczasowych zasilających w niezbędne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do realizacji robót.

- Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powiadomi organ nadzoru budowlanego, projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem oraz Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót;

- Zorganizowanie i podzielenie realizacji inwestycji w taki sposób, aby nie zakłócić ciągłości pracy oczyszczalni przy jej wymaganej sprawności technologicznej oraz utrzymania parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym;

- Przejęcie Terenu budowy od Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym;

- Zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na Terenie budowy. Utrzymanie czystości na terenach przyległych do terenu budowy ( w tym dojazdy );

- Dostarczenia Zamawiającemu dokładnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich dróg dojazdowych, po których będzie odbywał się transport materiałów i sprzętu na potrzeby prowadzenia i obsługi budowy, a także naprawienia na własny koszt oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód spowodowanych transportem. Inwentaryzacja musi zostać dostarczona przed rozpoczęciem robót budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej.

- Opracowanie szczegółowego harmonogramu przebudowy istniejących i budowy nowych obiektów, a także kolejność ich wykonywania w uzgodnieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót.

- Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko i użytkowników okolicznych obiektów.

- Zapewnienie dozoru mienia na Terenie budowy na własny koszt;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów;

- Zapewnienie kontenerów do odbioru gruzu z rozbiórki;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji;

- Opróżnienie czynnych zbiorników oczyszczalni ze ścieków ( osadów ) oraz wywiezienie z terenu oczyszczalni i zutylizowanie na własny koszt, pozostałych po opróżnieniu nieczystości ( osad i piasek ) ;

- Jako wytwarzający odpady budowlane – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.519 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1987 z późn. zm.).

- Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność;

- Umożliwienia wstępu na Teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych informacji wymaganych tą ustawą;

- Zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane wg Umowy;

- Ponoszenie kosztów związanych z rozruchem i wstępną eksploatacją przedmiotu Umowy (oprócz energii elektrycznej, której koszt ponosi Zamawiający);

- Wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robót obiekt stanowił funkcjonalną całość. Dlatego też należy założyć wykonanie wszystkich prac, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji robót;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry oraz wymagane normy stosowanych urządzeń i materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.

- Sporządzanie i przekazywanie Inżynierowi Kontraktu celem zatwierdzenia Raportów Miesięcznych o postępie w realizacji Umowy oraz Raportu Końcowego z realizacji Umowy z  uwzględnieniem podziału na poszczególne obiekty oraz branże w nich występujące.

- Raporty Miesięczne o postępie w realizacji będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmować okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po rozpoczęciu robót. Raport Końcowy należy przekazać Inżynierowi Kontraktu – w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych robót (podpisaniu protokołu końcowego);

- Uczestnictwo w organizowanych przez Inżyniera Kontraktu cyklicznych spotkaniach (co najmniej raz na dwa tygodnie) w celu dokonania postępu Robót  oraz omówienia problemów związanych z realizacją Umowy. Jeżeli będzie to konieczne to Wykonawca lub Inżynier Kontraktu  będzie mógł wymagać zwołania dodatkowego spotkania, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Umowy, informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem;

- Uzgodnienia sposobu likwidacji zdemontowanych urządzeń z Zamawiającym;

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Przedstawienie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty przekazania Terenu budowy do czasu odbioru końcowego ;

- Informowanie niezwłocznie Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu ) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inżynierowi Kontraktu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

- harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,

- Planu BIOZ,

- informacji o wytwarzanych odpadach,

- Program zapewnienia jakości;

- Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.;

- Opracowanie n/w instrukcji (w wersji papierowej – 3 egz. oraz elektronicznej):

- instrukcji rozruchu i eksploatacji oczyszczalni ścieków;

- instrukcji BHP dla oczyszczalni;

- instrukcji p.poż. dla oczyszczalni;

- instrukcji obiektowych i stanowiskowych;

- instrukcji obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych;

- instrukcji współpracy kogeneracyjnych agregatów prądotwórczych z siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja;

- instrukcji współpracy agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego z siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja;

- instrukcji eksploatacji wnętrzowej stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/SN zasilającej oczyszczalnię miejską z siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja.

- Dokonanie aktualizacji operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, o ile zajdzie taka potrzeba;

- Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, o ile zajdzie taka potrzeba;

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

- Udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych.

- Zapewnienie informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską (w szczególności poprzez montaż tablic informacyjnych i promocyjnych) zgodnie z aktualnymi wymogami o których mowa w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz w wytycznych Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej.

- Zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- Wyznaczenia do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie,

- Przedkładania Zamawiającemu, na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym wbudowaniem, zestawienia propozycji urządzeń i materiałów planowanych do użycia przez Wykonawcę w danym okresie (specyfikacja urządzeń i specyfikacja   materiałowa). W przypadku planowania wbudowania urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej (równoważnych), Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia ich równoważności w sposób opisany w pkt. 3.6) SIWZ – Część I Warunki zamówienia. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z niniejszych postanowień, skutkować będzie wstrzymaniem robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, do czasu przedłożenia wymaganych, właściwych dokumentów. Jeżeli Wykonawca użyje materiałów lub dostarczy wyposażenie, sprzęt lub wykona roboty z materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający ma prawo nie zapłacić za dany element robót, sprzętu lub wyposażenia  i  żądać zmian w tym zakresie na koszt Wykonawcy robót.

- Udowodnienia uzyskania efektu ekologicznego przez rozbudowaną oczyszczalnię ścieków przez okres minimum 14 dni - zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U. 2014 poz. 1800/). Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zostać dokonana przez akredytowane niezależne laboratorium (wskazane przez Zamawiającego) na zlecenie Wykonawcy. Wszystkie z 14 próbek muszą spełniać wymagane parametry, określone w Pozwoleniu wodnoprawnym z dn. 25 maja 2017 r. na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do rzeki Narew oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Łomży zlokalizowanej na działce o nr. ew. 50360 obręb Nr 0005 Łomża, gm. M. Łomża, pow. M. Łomża, woj. podlaskie.

- zapewnienie rozruchu / uruchomienia danego urządzenia przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawcę urządzenia, potwierdzając ten fakt w karcie gwarancyjnej urządzenia.

  - Wykonawca, który zawarł Umowę z Zamawiającym:

- może zawrzeć umowę o wykonanie części Przedmiotu Umowy z innym wykonawcą pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego,

- odpowiada przed Zamawiającym za wykonawcę, któremu zlecił do wykonania część Przedmiotu Umowy,

  - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.

# Hierarchia ważności dokumentacji:

- SIWZ + Opis przedmiotu zamówienia

- Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy PFU (Budowa kanalizacji sanitarnej  i  sieci  wodociągowej w ul. Szmaragdowej)

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

# Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ – Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar robót, STWiORB);

Załącznik nr 2 do OPZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 3 do OPZ – Wzór oświadczenia o braku podwykonawców,

Załącznik nr 4 do OPZ – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

Załącznik nr 5 do OPZ – Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy

Załącznik nr 6 do OPZ – Wzór oświadczenia o braku innych podwykonawców.