23.04.2018

- Zapis: Rotory 4-łopatkowe z elastomeru jednoznacznie wskazuje na tylko jednego, konkretnego producenta posiadającego taką konstrukcję.

Czy zamawiający dopuszcza także zastosowanie:

- rotorów trójłopatkowych? Rotory trójłopatkowe posiadają większe przestrzenie robocze i    są w stanie przenosić większe ciała stałe i włókniny bez obawy o utyk pompy podczas pracy, przy zachowaniu tych samych parametrów hydraulicznych, sprawnościowych i trwałościowych.

Odp.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie w pompach rotacyjnych rotorów trójłopatkowych             przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań oraz zachowania projektowanego             rozmieszczenia urządzeń w poszczególnych obiektach.

- W związku z wymogiem złożenia wypełnionego kosztorysu (przed podpisaniem umowy) czy Zamawiający dopuszcza zmiany w kosztorysie i na jakim etapie należy je wykazać?

Odp.     Zamawiający dopuszcza zmiany w kosztorysie. Wszelkie zmiany w kosztorysie powinny być dokonane przed jego złożeniem.

Zamawiający przypomina, że cena ofertowa wstawiona przez oferenta w wykazie cen powinna odpowiadać cenie za dany element w składanym przed podpisaniem umowy kosztorysie ofertowym.

- W związku z przypadającym na 28.04-06.05.2018 "długi weekend" i trudnością w otrzymaniu ofert, prosimy o przesunięcie składania ofert na 04.06.2018r.

Odp. Zamawiający przedłuża  termin składania  ofert  do  dnia  21.05.2018 r. do  godz.12:00.

4.Czy  w  ramach  przetargu  planowana  jest   dostawa  nowego  agregatu

kogeneracyjnego?

Odp. Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.