15.05.2018 r.

Pytanie 1.

Projekt wykonawczy – część AKPIA zawiera w opisie informację, że wymaganym systemem sterowania jest rozproszony system sterowania DCS z redundantnym sterownikiem.

W przedmiarach AKPIA – w części 3. Centralna Dyspozytornia zawarta jest informacja o dostawie systemu SCADA.

Czy inwestor zezwala na dostawę i systemu SCADA+PLC – zamiast rozproszonego systemu DCS?

Jeśli tak – prosimy o podanie wymagań dla sterowników redundantnych PLC i systemu SCADA.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w dokumentacji projektowej w części AKPiA – „PROJEKT WYKONAWCZY – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomży – TOM I Opis techniczny”.

Pytanie 2.

Czy dopuszcza się zastosowanie innych protokołów komunikacyjnych (w technologii światłowodowego pierścienia komunikacyjnego) pomiędzy redundantnym sterownikiem a oddalonymi wyspami wejść/wyjść jak np. Modbus TCP/IP, EtherNet/IP?

Zarówno Modbus TCP/IP, EtherNet/IP pracują w topologii ringu światłowodowego, nie potrzebują dodatkowych mediakonwerterów (jak w przypadku zastosowania ProfibusDP/Swiatłowód) by stworzyć światłowodowy ring komunikacyjny z wyspami oddalonych wejść/wyjść, pracują w oparciu o dostępne na rynku switch’e ethernetowe, są w stanie zapewnić większą przepustowość informacji.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych protokołów komunikacyjnych, pod warunkiem zachowania wymogów określonych w dokumentacji projektowej.