Znak sprawy:  CZ  10  /2020

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na

dostawę wodomierzy nowych dla Odbiorców Gminy Piątnica
oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia)

z transportem do MPWiK Sp. z o.o. Zakład Sieci w Łomży.

ZATWIERDZAM:

Łomża, dn. 23.03.2020 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23

18-400 Łomża

Telefon:  86 216  62  77 lub 216 62 78

Fax: 86 216 28 13

Strona: www.mpwik.lomza.pl

NIP:  718-10-09-763

Godziny urzędowania:  pn. – pt. 700  -  1500

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamawiający przeprowadzi postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży .Każdy  z  Wykonawców  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  Regulaminem  udostępnionym   na  stronie  : www.mpwik.lomza.pl.  www.mpwik.bip-lomza.pl.

Do postępowania prowadzonego na zasadach powyższego regulaminu  nie  mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym procedura odwoławcza.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna  dostawa do  siedziby  Zamawiającego fabrycznie  nowych   wodomierzy do  wody  zimnej dla Odbiorców Gminy Piątnica oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) w okresie do 30.04.2021 r.

Zakres  zamówienia  obejmuje:

- dostawę nowych wodomierzy :

- wodomierzy mieszkaniowych

- wodomierzy  statycznych

- wodomierzy  wielostrumieniowych

- wodomierzy przemysłowych

b) odkupienie wodomierzy używanych:

- wodomierzy mieszkaniowych DN15 – DN20

- wodomierzy domowych DN25 –DN40

- wodomierzy przemysłowych DN50 – DN100

Poniżej przedstawiono zestawienie ilości wodomierzy niezbędnych dla spółki 
w okresie 1 roku, Kod  CPV–33252110-5.

3a.1 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne o współczynniku R(80 
dla poziomej pozycji zabudowy – DN15, Q3 2,5 m3/h, L=110 mm 
- w ilości około  130 szt.

3a.2 Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne o współczynniku R(80 
dla poziomej pozycji zabudowy – DN20, Q3 4,0 m3/h, L=130 mm - w ilości 
około  880 szt.

3a.3 Wodomierze statyczne elektromagnetyczne o współczynniku R(800
dla dowolnej pozycji zabudowy – DN25, Q3 6,3 m3/h, L=260 mm 
- w ilości około  10 szt.

3a.4 Wodomierze statyczne elektromagnetyczne o współczynniku R(800
dla dowolnej pozycji zabudowy – DN32, Q3 10,0 m3/h, L=260 mm - w ilości około  2 szt.

3a.5 Wodomierze statyczne elektromagnetyczne o współczynniku R(800
dla dowolnej pozycji zabudowy – DN40, Q3 16,0 m3/h, L=300 mm - w ilości około  5 szt.

3a.6 Wodomierze przemysłowe proste o współczynniku R(315 dla poziomej pozycji zabudowy – DN50 Q3 25,0 m3/h o długości zabudowy L=200, 270 lub 300 mm -w ilości około 2 szt.

3a.7 Wodomierze przemysłowe proste o współczynniku R(315 dla poziomej pozycji zabudowy – DN80 Q3 63,0 m3/h o długości zabudowy L=225, 300 lub 350 mm - w ilości około 2 szt.

3a.8 Wodomierze przemysłowe proste  o współczynniku R(315 dla poziomej pozycji zabudowy – DN100 Q3 100,0 m3/h o długości zabudowy L=225, 300 lub 350 mm - w ilości około 1 szt.

3b.1 Odkup wodomierzy używanych DN 15 – 20  w ramach rozliczenia – w ilości 
około 1300 szt.

3b.2 Odkup wodomierzy używanych DN 25 – 40 w ramach rozliczenia – w ilości 
około 15 szt.

3b.3 Odkup wodomierzy DN 50 – 100 w ramach rozliczenia – w ilości około 8 szt.

W zależności od zapotrzebowania ilości i średnica wodomierza podane w zakresie przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w granicach środków zaplanowanych na realizację danego zamówienia.

Zamawiający zastrzega prawo do całkowitej rezygnacji z zakupu wodomierzy fi 50,80 i 100 bez podania przyczyny.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży na realizację danego zamówienia nie dopuszcza zmiany typów wodomierzy  dla określonej średnicy. Typy wodomierzy wymagane przez MPWiK w Łomży podane poniżej w wymaganiach szczegółowych.

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.1 i 3a.2

- pozycja zabudowy wodomierza – poziom, pion, skos

- blokada pełnego obrotu liczydła,

- dwie osie łożyskowe wirnika,

- brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodomierza,

- zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

- wodomierze mechaniczne powinny posiadać modularne liczydło z możliwością montażu zamiennie nadajnika impulsów i modułu  radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej

- oferowane wodomierze muszą być przystosowane do odczytu radiowego przez program INKASENT firmy LogicSynergy,

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.3, 3a.4 i 3a.5

- parametry metrologiczne zgodne z MID – R800 w dowolnej pozycji zabudowy –poziom, pion skos,

- liczydło elektroniczne,

- zasilanie bateryjne – trwałość baterii 15 lat,

- brak wymaganych odcinków prostych,

- wodomierz odporny na zanieczyszczenia mechaniczne,

- moduł radiowy wbudowany w liczydło wodomierza,

- rejestrator danych wbudowany w liczydle z możliwością zdalnego programowania za pośrednictwem radia, bez konieczności dostępu do wodomierza,

- oferowane wodomierze muszą być przystosowane do odczytu radiowego przez program INKASENT firmy LogicSynergy,

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy wg pkt. 3a.6, 3a.7 i 3a.8

- pozycja zabudowy wodomierza – poziom, pion, skos

- hermetyczne liczydło – stopień ochrony IP 68,

- liczydło elektroniczne z wbudowanym modułem radiowym i rejestratorem danych,

- wodomierze mechaniczne powinny posiadać modularne liczydło z możliwością montażu zamiennie nadajnika impulsów i modułu  radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej

- oferowane wodomierze muszą być przystosowane do odczytu radiowego przez program INKASENT firmy LogicSynergy,

Wymagania ogólne dla wszystkich oferowanych wodomierzy

Okres trwania gwarancji:

- wodomierze domowe –  60 miesięcy.

- wodomierze statyczne – 60 miesięcy,

- wodomierze przemysłowe – 60 miesięcy,

- Wykonawca powinien załączyć potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy,

- Oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN14154-1,  PN-EN 14154-2 i posiadać aktualne zatwierdzenia typu MID.

- Oferowane wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną, karty katalogowe i deklaracje zgodności oraz oświadczenie, że są produkowane w Unii Europejskiej.

- Oferowane wodomierze mechaniczne powinny być kompatybilne z systemem radiowym stosowanym przez MPWiK w Łomży.

- Dostarczone wodomierze powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia pkt.3.

- Ilość i termin dostaw będą uzgadniane na bieżąco, biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie zakupienie większej lub mniejszej ilości wodomierzy przy zachowaniu przez Wykonawcę niezmiennej z tego powodu ceny. Z powodu zakupu mniejszej ilości wodomierzy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia

4. Opis części zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5 .Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
Nie  przewiduje się zamówień uzupełniających .

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.
Zgodnie z zamówieniami -  od daty podpisania  umowy   do 30 kwietnia 2020 r.

# 8. Warunki udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust.1  Regulaminu

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej,
d) jakości oferowanych  wodomierzy  spełniających wymagania  określone w SIWZ

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.1. Wykonawca spełni  warunek  udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w pkt 8.2. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem

3.2. Zamawiający   nie  określa warunku udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 8.2.lit. b) SIWZ

3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.2. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2  dostawy nowych wodomierzy do  wody  zimnej  każda o wartości  nie  mniejszej  niż 100 000,00 PLN brutto, wraz  z podaniem  ich  wartości  , przedmiotu, dat  wykonania i  podmiotów na  rzecz których  dostawy  zostały  wykonane oraz  załączeniem  dowodów   określających  czy  te  dostawy  zostały  wykonane  należycie,
b) posiada autoryzowany   punkt  serwisowy  do  naprawy  oferowanych  wodomierzy  oraz współpracujących z nimi modułów  radiowych

3.4. Wykonawca spełni warunek  udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w pkt 8.2. lit. d) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a) oferowane  wodomierze spełniają  wymagania   określone w SIWZ .
b)  oferowane wodomierze odpowiadają wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub  PN-EN14154-1,  PN-EN 14154-2 i posiadają aktualne zatwierdzenia typu MID.
c) oferowane  wodomierze i  posiadają  ważne karty katalogowe i deklaracje zgodności
d)  system zdalnego odczytu oferowanych wodomierzy w pełni współpracuje z programem INKASENT firmy LogicSynergy
e)  oferowane wodomierze są zamontowane od  co najmniej 3 lat w kilku przedsiębiorstwach wodociągowych (min.5), posiadają ważne cechy legalizacyjne i są produkowane w krajach Unii Europejskiej. Posiadają aktualne zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty.

3.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.7  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

4. Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, udziału  w  postępowaniu  o których mowa w  punkcie  8 niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
– załącznik nr 2 do SIWZ,

1.2.Wykaz min. 2 wykonanych dostaw nowych  wodomierzy  do  wody  zimnej  o wartości  nie  mniejszej  niż  100 000,00 zł brutto każda, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania  ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami od dostawców potwierdzającymi, że wymienione w wykazie dostawy  zostały wykonane należycie, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

1.3. Oświadczenie, że oferowane  wodomierze spełniają  wymagania określone w SIWZ .

1.4. Oświadczenie, że oferowane wodomierze odpowiadają wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub  PN-EN14154-1,  PN-EN 14154-2   
i posiadają aktualne zatwierdzenia typu MID.

1.5. Ważne karty katalogowe i deklaracje zgodności na oferowane wodomierze.

1.6. Oświadczenie, że wykonawca posiada autoryzowany punkt serwisowy oferowanych wodomierzy wraz z wskazaniem jego adresu i  danych  kontaktowych.

1.7. Oświadczenie, że system zdalnego odczytu oferowanych wodomierzy 
w pełni współpracuje z programem INKASENT firmy LogicSynergy

1.8. Oświadczenie, że oferowane wodomierze są zamontowane od  co najmniej 
3 lat w kilku przedsiębiorstwach wodociągowych (min.5), posiadają ważne cechy legalizacyjne i są produkowane w krajach Unii Europejskiej. Posiadają aktualne zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty.

1.9. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę.

1.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:

2.1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 – załącznik nr 2a do SIWZ.

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, sporządzony wg wzoru (załącznik nr 3),
składane jest w terminie 4 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

# 10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów.

1.Do oferty wykonawca  dołącza aktualne   na  dzień  składania   ofert  oświadczenie
 – załącznik  nr 2 i  2a  do  SIWZ   
w  zakresie   wskazanym  przez  Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu   
lub SIWZ. Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne   potwierdzenie, 
że    wykonawca nie  podlega  wykluczeniu    oraz  spełnia   warunki  udziału  w  postępowaniu.

2.  Wykonawca, który  powołuje  się  na  zasoby   innych  podmiotów, w  celu  wykazania  braku  istnienia    wobec   nich  podstaw   wykluczenia  oraz  spełnienia  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się   na  ich  zasoby, warunków  udziału  w  postępowaniu     zamieszcza  informacje   o  tych  podmiotach   w  oświadczeniu 
– załącznik  nr 2 i 2a do  SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.  Na  żądanie   Zamawiającego, wykonawca   który   zamierza   powierzyć  wykonanie  części  zmówienia   podwykonawcom, w  celu   wykazania   braku  istnienia   wobec   nich  podstaw   wykluczenia   z  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informacje   o  podwykonawcach   w  oświadczeniu   - załącznik  nr  2a   do  SIWZ.

5.  Jeżeli  jest  to  niezbędne   do   zapewnienia   odpowiedniego   przebiegu  postępowania    o  udzielenie   zamówienia, Zamawiający   może  na  każdym   etapie  postępowania   wezwać   wykonawców   do  złożenia   wszystkich   lub  niektórych    oświadczeń   lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie  podlegają   wykluczeniu , spełniają   warunki  udziału   w  postępowaniu    lub  kryteria  selekcji, jeżeli   zachodzą uzasadnione   podstawy  do  uznania , że  złożone   uprzednio oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne , do  złożenia  aktualnych   oświadczeń  lub  dokumentów.

6.  Zamawiający   w  postępowaniu  najpierw   dokona  oceny  ofert, a następnie   zbada, czy  wykonawca, którego  oferta  została  oceniona jako  najkorzystniejsza, nie  podlega   wykluczeniu oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.

7.  Zamawiający  przed  udzieleniem   zamówienia, wzywa  wykonawcę, którego  oferta została  najwyżej  oceniona, do   złożenia   w  wyznaczonym  terminie, nie  krótszym  niż  5  dni  -  aktualnych   na  dzień   złożenia   dokumentów   potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału .

8.  Jeżeli   wykaz, oświadczenia   lub  inne   złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  będą  budzić  wątpliwości  Zamawiającego, może  on  zwrócić się  bezpośrednio do   właściwego  podmiotu, na  rzecz  którego  dostawy,   usługi lub  roboty  budowlane   były  wykonywane,  o  dodatkowe   informacje   lub  dokumenty   w  tym  zakresie.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1.Wszelkie pisma związane z postępowaniem należy kierować na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, telefon (086) 216 62 77 lub 216 62 78,

fax (086) 216 2813.

2. Oświadczenia i dokumenty oraz inne informacje zarówno zamawiający jak i wykonawca przekazują pisemnie. W przypadku przesyłania za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3 .Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.

4.Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronach internetowych: http://www.mpwik.lomza.pl http://www.mpwik.bip-lomza.pl bez ujawniania źródła zapytania.

5.Zamawiający nie przewiduje zebrania w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Karol Miśkiewicz,  w godz. od 7.00 do 15.00 ,

tel. (086) 216 62 77 w. 45 , Zakład Sieci MPWiK Spółka z o.o. 18-400 Łomża   ul. Zjazd 23

13. Wymagania dotyczące wadium;

1.Oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu musi być zabezpieczona wadium w wysokości        2 000,00 (słownie: dwa   tysiące  złotych).

Wykonawca wnosi wadium najpóźniej  do  8.04.2020 r. do godz. 1500

2.Wadium może być wnoszone w jednej z wybranych form :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto MPWiK Sp. z o.o. w Łomży:

Bank  Pekao S.A. nr konta  58 1240 5282 1111 0000 4896 5695

z dopiskiem wadium  - „Przetarg  nieograniczony na dostawę wodomierzy nowych dla Odbiorców Gminy  Piątnica oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia)   z transportem do MPWiK Sp. z o.o. Zakładu Sieci w Łomży.

Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty.

Wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego.

3.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a)  upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia;

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

4.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) który został wykluczony z postępowania;

c) którego oferta została odrzucona.

5.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz   z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie  wadium wykonawca  składa  wraz  z  ofertą .

Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu należy wpiąć   w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do         reprezentowania  Wykonawcy.

14. Termin związania ofertą;
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od  terminu składania ofert  .

15. Opis sposobu przygotowania oferty;

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami rozpoczynając od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ 
- załącznik nr 1. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

5. Oferta winna zawierać informacje wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji podlegających odczytaniu) stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznaczyć jako „zastrzeżone”.

6. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt. 16 w dwóch kopertach:

Kopertę zewnętrzną nieoznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 i oznaczyć: „Oferta na dostawę wodomierzy”.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 do skrzynki  pocztowej znajdującej  się  przy  drzwiach  wejściowych  do  budynku.

Termin składania ofert upływa:   8.04.2020 r. o godz. 15:00

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 9.04.2020 r. o godzinie 7:30 w Zakładzie Wodociągów   na I piętrze  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w  Łomży.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji poda kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Po otwarciu każdej oferty przewodniczący komisji odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy (siedzibę), którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresu gwarancji. Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania.

Po odczytaniu ofert przewodniczący komisji ogłasza część jawną przetargu za zakończoną.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.

W ofercie należy podać cenę netto,  kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

Cenę   oferty  należy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do specyfikacji. 
Podana wartość powinna obejmować koszty transportu (dostawy i odbioru) wodomierzy do Zakładu Wodociągów w Łomży oraz musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego i nie podlega negocjacji.

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium w :

- najniższa cena łączna brutto  - 100 %

obliczona zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1a)

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100.

Ilość punktów będzie przyznawana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego:

najniższa cena  łączna brutto z zaoferowanych ofert

Ilość punktów =   -------------------------------------------------------             x  100

cena łączna brutto badanej oferty

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

Wybrana przez komisję oferta podlega zaakceptowaniu przez Prezesa Zarządu.

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ponadto informacja o dokonanym wyborze zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

3. Umowa winna być zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

4. Termin na podpisanie umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga  złożenia zabezpieczenia wykonania umowy.

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia , ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Umowa zostanie zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5.

# 23.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

# administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży jest Marta  Szymańska tel. 86 216 62 77, e-mail: iod@mpwik.lomza.pl

# Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  CZ 10 /2020 prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego

# odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

# Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

# obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

# w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

# posiadacie Państwo:

# na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

# na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;

# na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

# prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Państwu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

# na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy						- zał. Nr 1

2. Formularz cenowy						- zał. Nr 1a

3. Oświadczenia		    				- zał. Nr 2 i 2a

4. Oświadczenie  o przynależności   lub  braku

przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej                       - zał. Nr 3

5. Wykaz dostaw						- zał. Nr 4

6. Wzór  umowy						- zał. Nr 5