Załącznik Nr 6

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

# DOT. SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ

# I WYPOSAŻENIA KOPARKO-ŁADOWARKI

| Lp. | Wymagania minimalne parametrów technicznych | Wskazać konkretne dane i parametry zaoferowanej przez Dostawcę koparko-ładowarki * | Spełnienie wymaganych parametrów przez Wykonawcę: TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent pojazdu |  |  |
| 2. | Marka, model |  |  |
| 3. | Rok produkcji ( wymagany 2021) |  |  |
| 4. | Koparko – ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym |  |  |
| 5. | Silnik wysokoprężny turbodoładowany spełniający wymagania normy europejskiej w zakresie emisji spalin Stage V o mocy znamionowej brutto minimum 105 KM |  |  |
| 6. | Masa eksploatacyjna maszyny minimum 8.300 kg |  |  |
| 7. | Długość transportowa maszyny 5,90m ± 0,2m |  |  |
| 8. | Napęd koparko – ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś |  |  |
| 9. | Koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28” |  |  |
| 10. | Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab |  |  |
| 11. | Blokada mechanizmu różnicowego pełna lub typu LSD tylna oś |  |  |
| 12. | Średnica zawracania koparko – ładowarki bez hamulca do 10,0 m |  |  |
| 13. | Skrzynia biegów maszyny autoshift przełączalna pod obciążeniem, minimum 6 biegi przód, 4 tył | przód………tył……… |  |
| 14. | Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się |  |  |
| 15. | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z podkładkami gumowymi |  |  |
| 16. | System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania |  |  |
| 17. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności minimum 163 litrów i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar | …………...….l ……..…..……bar |  |
| 18. | Błotniki kół przednich i tylnych |  |  |
| 19. | Skrzynia narzędziowa |  |  |
| 20. | Immobiliser |  |  |
| 21. | Główny wyłącznik prądu zasilania |  |  |
| 22. | Kabina operatora z obrotowym pneumatycznym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB |  |  |
| 23. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów |  |  |
| 24. | System pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy i przemieszczania się maszyny |  |  |
| 25. | Wszystkie główne podzespoły (silnik, układ hydrauliczny, mosty) – jednego producenta |  |  |
| 26. | Kabina wyposażona w wycieraczki szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczami, lusterka wsteczne, gumowe dywaniki na podłodze |  |  |
| 27. | Reflektory robocze (przednie i tylne), fabrycznie zamontowane na dachu kabiny operatorskiej |  |  |
| 28. | Osłony tylnych świateł |  |  |
| 29. | Pomarańczowa lampa ostrzegawcza LED, zamontowana na dachu kabiny |  |  |
| 30. | Radio zamontowane fabrycznie |  |  |
| 31. | Wyposażenie składające się z: gaśnicy stabilnie przymocowanej, trójkąta ostrzegawczego, podstawowy zestaw narzędzi w skrzynce narzędziowej, apteczki pierwszej pomocy, oraz instrukcji obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki |
| 1. | Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,3 m3, szerokość łyżki do 2,5 m | m3………….., szerokość…..........m |  |
| 2. | Wysokość wysypu przy maksymalnym kącie zrzutu minimum 2,65 m |  |  |
| 3. | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarki minimum 3500 kg |  |  |
| 4. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dźwigni lub joysticków |  |  |
| 5. | Posiada system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej |  |  |
| 6. | Posiada układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania |  |  |
| 7. | Łyżka ładowarkowa montowana na sworznie, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównania |  |  |
| 8. | Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej |  |  |
|  | Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki |
| 1. | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne |  |  |
| 2. | Łyżka koparkowa montowane na szybkozłącze koparkowe o szerokości 600 mm |  |  |
| 3. | Fabryczna instalacja hydrauliczny z instalacją wysokiego ciśnienia do zasilania np. młota |  |  |
| 4. | Głębokość kopania minimum 5.80m |  |  |
| 5. | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,8 m |  |  |
| 6. | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków lub dźwigni |  |  |
| 7. | Posiada możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego |  |  |
| 8. | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) |  |  |
| 9. | Siła skrawania na łyżce koparkowej min 52 kN |  |  |

* W kolumnie należy podać wartości liczbowe parametrów pojazdu, dla których Zamawiający określił dopuszczalne przedziały wartości danego parametru

Zasady realizacji zamówienia – wymagania Zamawiającego

| 1. | Udzielenie gwarancji przez Dostawcę na oferowaną koparko – ładowarkę 36 miesięcy lub 3500 motogodzin |
| --- | --- |
| 2. | Dostawa koparko – ładowarki na koszt dostawcy do siedziby Spółki |
| 3. | Czas reakcji serwisu 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki (liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku) |
| 4. | Dostawca ma być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki |
| 5. | Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki |
| 6. | Naprawa koparko-ładowarki wynosi maksymalnie do 21 dni od momentu zgłoszenia |
| 7. | Szkolenie w cenie dostawy 2 operatorów ( kierowców z kategorią B) Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki |
| 8. | Autoryzowany serwis techniczny z siedzibą maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego |