Załącznik  nr 6 do SWZ

# FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU HAKOWIEC.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie : | Wskazać konkretne dane i parametry zaoferowanej przez Dostawcę* | Spełnienie wymaganych parametrów przez Wykonawcę: TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz normą europejską w zakresie emisji spalin EURO 6. |  |  |
| 2. | Podwozie : - fabrycznie nowe, rok produkcji: 2022 lub 2023 |  |  |
|  | - o rozstawie osi: min 4600 mm |  |  |
|  | - dopuszczalna masa całkowita 26 T |  |  |
|  | - 3-osiowe z napędem typ 6x4 |  |  |
|  | - oś II i III napędzana ze zwolnicami w piastach kół |  |  |
|  | - zawieszenie przednie paraboliczne o nośności 8000kg |  |  |
|  | - zawieszenie tylne paraboliczne o nośności 13000kg |  |  |
|  | - stabilizator na osi przedniej i dwóch tylnych |  |  |
|  | - blokada mechanizmu różnicowego |  |  |
|  | - zderzak przedni stalowy |  |  |
|  | - płyta / osłona zabezpieczająca chłodnicę |  |  |
|  | - boczne osłony przeciwnajazdowe |  |  |
|  | - prześwit z obciążeniem przód pojazdu min 290 mm |  |  |
|  | - zbiornik paliwa z korkiem zamykanym na klucz o poj. minimum 320 l |  |  |
|  | - zbiornik AdBlue z korkiem zamykanym na klucz o pojemności min. 45l |  |  |
|  | - sprzęg do dyszla przyczepy - gniazdo ABS przyczepy na końcu ramy - gniazdo przyczepy na końcu ramy 24V 7+7 |  |  |
|  | - podwozie malowane w kolorze czarnym |  |  |
|  | - układ elek. wyposażony w mechaniczny wyłącznik prądu (hebel) |  |  |
|  | - koła z oponami budowlanymi R22,5” |  |  |
|  | - koło zapasowe z oponą z bieżnikiem budowlanym R22,5” |  |  |
| 3. | Silnik : - wysokoprężny o pojemności min 11000 cm3 - moc min. 320 kW - max moment obrotowy: min 2300 Nm | ………………………… ………………………… ………………………… |  |
|  | - dodatkowy podgrzewany filtr paliwa |  |  |
| 4. | Skrzynia biegów : - automatyczna - przystawka odbioru mocy fabryczna dostosowana do wymogów zabudowy | ………………………… ………………………… |  |
|  | - sygnalizacja włączonego biegu wstecznego |  |  |
| 5. | Układ hamulcowy: - hamulce osi przedniej - tarczowe - hamulce osi tylnej – bębnowe - układ hamulcowy wyposażony w system ABS - układ przeciwpoślizgowy ASR - osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 6. | Układ kierowniczy: - lewostronny ze wspomaganiem - koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem - blokada koła kierownicy z immobiliserem |  |  |
| 7. | Kabina : |
|  | - kolor kabiny granatowy lub biały, kod lakieru: |  |  |
|  | - kabina dzienna krótka - w tylnej części przeszklona |  |  |
|  | - komputer pokładowy z wyświetlaczem – komunikacja w j. polskim - tachograf cyfrowy - centralny zamek z pilotem ,immobiliser - radio z funkcją Bluetooth |  |  |
|  | - kabina wyposażona w klimatyzację |  |  |
|  | - komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |  |
|  | - reflektory przednie i tylne lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem - dwa reflektory robocze LED oświetlające pole pracy urządzenia - lampy do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami - lampa ostrzegawcza LED na dachu kabiny (kogut) - lusterka zgodne z przepisami ruchu drogowego |  |  |
|  | - dodatkowe ściągane pokrowce na wszystkie siedzenia |  |  |
|  | - komplet dywaników gumowych |  |  |
|  | - CB radio |  |  |
| 8. | Urządzenie hakowe : - zamontowane zgodnie z kodeksem drogowym i gotowe do użycia - fabrycznie nowe rok produkcji : - przeznaczone do kontenerów długości od min 5200mm do min 6200 mm - nominalny udźwig od 24 ton do 26 ton | …………………………. …………………………. ……………-…………… …………………………. |  |
|  | - rama główna ze wzmocnieniami w miejscach obciążonych - hydrauliczna blokada resorów - wysokość haka- pałąka 1570 mm zgodnie z normą DIN 30722 - hydrauliczne wew. ryglowanie kontenera - funkcja miękkiego opadania kontenera zapobiegająca przed uderzeniami - układ rolek prowadzących kontener na ramie urządzenia dla rozstawu płóz kontenera w wymiarze zewn. 1040-1060 mm |  |  |
|  | - pompa hydrauliczna renomowanego producenta - funkcja uniemożliwiająca przesunięcie kontenera bez jego odblokowania - blokada haka przy zaryglowanym kontenerze - rozdzielacz i zamki hydrauliczne renomowanej firmy - centralne smarowanie - błotniki - fartuchy przeciwbłotne - sterowanie z kabiny i z zewnątrz urządzenia - malowanie w systemie kolorystycznym RAL - funkcja szybkiego ruchu uzależniona od obciążenia (szybki ruch przy rozładunku kontenera) |  |  |
| 9. | Wyposażenie dodatkowe : - gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy - przewód do pompowania kół - standardowy zestaw narzędzi - lewarek, podnośnik - kliny pod koła - przy ramie urządzenia hakowego skrzynka narzędziowa |  |  |
| 10. | Pozostałe wymagania w zakresie funkcji i parametrów: - przedstawiciel handlowy – krajowy - Czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki (liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku) - zapewnienie sprawnej dostawy części zamiennych producenta |  |  |
|  | - okres gwarancyjny na podwozie min. 24 mc. od daty protokołu odbioru (Przewidywany przebieg roczny pojazdu nie większy niż 20 000 km.) - okres gwarancyjny na urządzenie hakowe min. 24 mc. od daty protokołu odbioru | ………………………….. ………………………….. |  |
|  | - naprawa podwozia w okresie gwarancji, będzie realizowana niezwłocznie od zgłoszenia w autoryzowanym serwisie znajdującym się do 150 km od siedziby Spółki, koszt naprawy ponosi producent, zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. - Naprawa zabudowy hakowej w okresie gwarancji, będzie realizowana niezwłocznie od zgłoszenia przez serwis znajdującym się do 150 km od siedziby Spółki, koszt naprawy ponosi producent, zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji - koszt okresowych przeglądów gwarancyjnych pokrywa zamawiający w wysokości maksymalnej wskazanej w ofercie Dostawcy, koszt pozostałych napraw , konserwacji pokrywa Zamawiający wg aktualnego cennika Dostawcy |  |  |
|  | Dokumentacja w języku polskim: - komplet dokumentów wymaganych w celu zarejestrowania pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Świadectwo zgodności WE pojazdu kompletnego, certyfikat CE, Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów) - DTR, instrukcje obsługi, schematy - katalogi części zamiennych do urządzenia hakowego - Świadectwo UDT odbioru urządzenia hakowego |  |  |
|  | Przeszkolenie: - w dniu dostawy w zakresie obsługi na terenie siedziby Zamawiającego dla 4- ech kierowców z kategorią C. |  |  |
| 11. | Wykonawca po dokonaniu przekazania pojazdu umożliwi zainstalowanie dodatkowego wyposażenia (np. systemu monitorowania GPS i zużycia paliwa przez pojazd - niebędącego przedmiotem niniejszego zamówienia) bez prawa do ograniczenia gwarancji na pojazdy z tego tytułu. |  |  |

* W kolumnie należy podać wartości liczbowe parametrów pojazdu, dla których Zamawiający określił dopuszczalne przedziały wartości danego parametru